主动公开                           佛明环审〔2021〕20号

佛山市生态环境局关于创益（广东）智能设备有限公司建设项目环境影响报告表的批复

创益（广东）智能设备有限公司：

你公司报来的由佛山市思环环保科技有限公司编制的《创益（广东）智能设备有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

- 创益（广东）智能设备有限公司建设项目位于佛山市高明区荷城街道荷富大道 277 号 1 栋厂房。本项目年产汽车零配件2万个、物流皮带输送机 2000 台；主要生产工艺包括切割、压弯、焊接、前处理（预清洗、酸洗、碱洗、清洗、磷化、风干）、喷粉、固化、组装等。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按报告表所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

二、你公司应按照报告表的内容组织实施，相关污染物排放按以下标准执行：

（一）生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准，生产废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准。

（二）切割、喷粉工序产生的粉尘颗粒物、焊接工序产生的烟尘颗粒物和酸洗工序产生的硫酸雾排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。固化工序产生的挥发性有机物VOCs排放执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）Ⅱ时段排放限值和表3的无组织排放监控点浓度限值。固化炉废气排放参照执行《关于印发〈工业炉窑大气污染物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）中重点区域的排放限值，即颗粒物≤30 mg/m3，二氧化硫≤200 mg/m3，氮氧化物≤300 mg/m3。挥发性有机物VOCs无组织排放控制及厂区内监控须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。

（三）厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3 类标准。

（四）危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB 18599- 2001）等3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标如下：

生活污水主要污染物总量控制指标纳入高明区中心城区第四污水处理厂总量控制指标内，不再另行分配。生产废水化学需氧量为0.143吨/年，氨氮为0.029吨/年。

废气：二氧化硫为0.056吨/年，氮氧化物为0.262吨/年，挥发性有机物VOCs为0.054吨/年（有组织排放）。

根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中需要新增的生产废水（化学需氧量、氨氮）和废气（二氧化硫、氮氧化物）排污总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

四、项目的环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。本报告表经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定申请领取排污许可证或完成排污登记，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2021年2月19日

抄送：荷城街道办，区发展改革局，区经济科技促进局，区住建水利局，

区行政服务中心，区政务数据局；佛山市思环环保科技有限公司。