主动公开                          佛明环审〔2021〕22号

佛山市生态环境局关于佛山市智莱新材料有限公司新建项目环境影响报告表的批复

佛山市智莱新材料有限公司：

你公司报来的由佛山市明环环保科技有限公司编制的《佛山市智莱新材料有限公司新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

- 佛山市智莱新材料有限公司新建项目位于广东省佛山市高明区明城镇高明大道703厂房。项目年产A级石英砂18000吨、B级石英砂5000吨，主要生产工艺包括破碎、研磨、筛分、色选、除铁等。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按报告表所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

二、你公司应按照报告表的内容组织实施，相关污染物排放按以下标准执行：

（一）生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）破碎、研磨、筛分、色选工序产生的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB 44/27-2001）中颗粒物（石英粉尘）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值。

（三）厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的 3类标准。

（四）一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB 18599- 2001）等2 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。

三、落实施工期污染防治措施：施工期废水尽可能做到回用；按照《佛山市扬尘污染防治条例》的要求落实防尘措施，粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；施工噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；建筑垃圾及弃土等按规定运至指定地点处置。

四、项目的环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。本报告表经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定向我局申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2021年2月22日

抄送：明城镇政府，区发展改革局，区经济科技促进局，区住建水利局，

区行政服务中心，区政务数据局；佛山市明环环保科技有限公司。