主动公开                           佛明环审〔2021〕41号

佛山市生态环境局关于佛山汇百盛激光科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复

佛山汇百盛激光科技有限公司：

你公司报来的由广东志华环保科技有限公司编制的《佛山汇百盛激光科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

- 佛山汇百盛激光科技有限公司建设项目位于佛山市高明区杨和镇和信路 3 号（佛山市高明区汇联丰金属有限公司车间一、车间八）。本项目主要从事激光切割机、激光打标机的生产，计划生产光纤切割机机架 1200 套、光纤切割机横梁 1200 根、机加工零部件 6000 套；主要生产工艺包括开料、焊接、退火、打砂、喷涂、晾干、机械加工、检测等。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按报告表所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

二、你公司应按照报告表的内容组织实施，相关污染物排放按以下标准执行：

（一）近期，生活污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准；远期管网完善后生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）开料、机加工、打砂工序产生的粉尘颗粒物、焊接烟尘颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。退火炉燃烧废气排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3 热处理炉大气污染物特别排放浓度限值。漆雾颗粒物排放标准执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中第二时段二级标准和无组织排放监控点浓度限值。挥发性有机物VOCs执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）第II时段排放浓度和速率限值以及无组织排放监控点浓度限值。挥发性有机物VOCs无组织排放控制及厂区内监控须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。

（三）厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3 类标准。

（四）危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB 18599- 2001）等3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标如下：

生活污水化学需氧量为0.065吨/年，氨氮为0.019吨/年，远期管网完善后上述指标纳入区域污水处理厂总量控制指标内，不再另行分配。

废气：二氧化硫为0.089吨/年，氮氧化物为0.831吨/年，挥发性有机物VOCs为0.41吨/年（有组织排放）。

四、项目的环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。本报告表经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定申请领取排污许可证或完成排污登记，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2021年3月24日

抄送：杨和镇政府，区发展改革局，区经济科技促进局，区住建水利局，

区行政服务中心，区政务数据局；广东志华环保科技有限公司。