主动公开                          佛明环审〔2021〕62号

佛山市生态环境局关于广东义悌精酿啤酒有限公司新建项目环境影响报告表的批复

广东义悌精酿啤酒有限公司：

你公司报来的由佛山市环境工程装备有限公司编制的《广东义悌精酿啤酒有限公司新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

- 广东义悌精酿啤酒有限公司新建项目位于佛山市高明区荷城街道兴源路18号高明食品加工中心C座厂房。项目年产淡色艾尔啤酒400吨、浓色艾尔啤酒200吨、淡色拉格啤酒300吨，主要工艺流程保留配料、粉碎、糊化糖化、过滤、煮沸、发酵、熟化、灌装等。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按报告表所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

二、你公司应按照报告表的内容组织实施，相关污染物排放按以下标准执行：

（一）生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放标准限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生产废水排放执行《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）表1中啤酒企业预处理排放标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准的较严者。

（二）燃气锅炉废气排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2燃气锅炉规定的限值。麦芽破碎粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放标准限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

（三）厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准。

（四）一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB 18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。

三、项目主要污染物排放总量控制指标如下：

生产废水化学需氧量为0.22吨/年，氨氮为0.044吨/年。生活污水总量控制指标纳入区域污水处理厂总量控制指标内，不再另行分配。

废气：二氧化硫为0.005吨/年；氮氧化物为0.048吨/年。

根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中需要新增的生产废水及废气排污总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

四、项目的环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。本报告表经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定申请领取排污许可证或完成排污登记，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2021年5月20日

抄送：荷城街道办，区发展改革局，区经济科技促进局，区住建水利局，

区行政服务中心，区政务数据局；佛山市环境工程装备有限公司。