主动公开                         佛明环审〔2021〕110号

佛山市生态环境局关于广东佛山市灏卓

五金照明科技有限公司迁扩建项目

环境影响报告表的批复

佛山市灏卓五金照明科技有限公司：

你公司报来的由佛山市明环环保科技有限公司编制的《佛山市灏卓五金照明科技有限公司迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

- 佛山市灏卓五金照明科技有限公司迁扩建项目位于广东省佛山市高明区杨和镇高明大道中501号（厂房九）之2厂房。本项目年产路灯柱500套、路牌500套、公路围栏300米；主要生产工艺为开料、焊接、喷淋、烘干、喷粉、固化等。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按报告表所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

二、你公司应按照报告表的内容组织实施，相关污染物排放按以下标准执行：

（一）近期，生活污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）二级标准；远期管网完善后生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）机加工粉尘、焊接烟尘颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。喷粉粉尘颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值。固化产生的挥发性有机物排放执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）中第II时段排放限值及无组织排放浓度限值。烘干燃烧废气排放参照执行《关于印发〈工业炉窑大气污染物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）中重点区域的排放限值，即颗粒物≤30 mg/m3，二氧化硫≤200 mg/m3，氮氧化物≤300 mg/m3。挥发性有机物无组织排放控制及厂区内监控须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。

（三）厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准。

（四）危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599 -2020）。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标如下：

生活污水化学需氧量为0.028吨/年，氨氮为0.007吨/年，远期管网完善后上述指标纳入区域污水处理厂总量控制指标内，不再另行分配。

生产废气二氧化硫为0.033吨/年（较迁扩建前新增0.003吨/年），氮氧化物为0.038吨/年（较迁扩建前新增0.031吨/年），挥发性有机物VOCs为0.018吨/年（较迁扩建前新增0.018吨/年，有组织排放）。

根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中需要新增的废气（氮氧化物）排污总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

- 项目的环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。本报告表经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定申请领取排污许可证或完成排污登记，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2021年10月20日

抄送：杨和镇政府，区发展改革局，区经济科技促进局，区住建水利局，

区行政服务中心，区政务数据局；佛山市明环环保科技有限公司。