主动公开                         佛明环审〔2021〕114号

佛山市生态环境局关于佛山110kV圆岗

输变电工程环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司佛山供电局：

你公司报来的由江西省核工业地质局测试研究中心编制的《佛山110kV圆岗输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

- 佛山110kV圆岗输变电工程变电站位于佛山市高明区杨和镇圆岗村西北侧约0.5km，杨西大道北西侧约0.2km处；输电线路位于佛山市高明区杨和镇境内。本项目新建110千伏圆岗变电站；①解口高明～兴良110kV线路接入圆岗站，形成高明站至圆岗站、兴良站至圆岗站各1回110kV线路；②新建高明～圆岗110kV线路1回，形成高明站至圆岗站110千伏线路。新建110kV线路全长约3.7km，其中新建同塔四回架空线路4×1.7km，新建同塔四回挂三回线路3×0.2km，新建双回架空线路2×1.2km，新建单回架空线路1×0.6km。导线选用JL/LB20A -630/45型铝包钢芯铝绞线，塔基15基。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按报告表所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

二、你公司应按照报告表的内容组织实施，相关污染物排放按以下标准执行：

（一）近期，生活污水不外排；远期管网完善后生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）工频电场、工频磁场须达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值（频率为50Hz时，工频电场强度 4000V/m，工频磁感应强度100μT）。

（三）变电站厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类标准。

（四）危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599 -2020）。

三、本项目主要污染物排放总量控制指标如下：

远期管网完善后上述指标纳入区域污水处理厂总量控制指标内，不再另行分配。

- 项目的环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。本报告表经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定申请领取排污许可证或完成排污登记，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2021年10月29日

抄送：杨和镇政府，自然资源分局，区经济科技促进局，区住建水利局；

江西省核工业地质局测试研究中心司。