主动公开                          佛明环审〔2021〕130号

佛山市生态环境局关于佛山市高明区荷城街道中钢天源华南基地一期新建项目环境影响报告表的批复

广州市奥赛钢线科技有限公司佛山分公司：

你公司报来的由佛山市明环环保科技有限公司编制的《佛山市高明区荷城街道中钢天源华南基地一期新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

- 佛山市高明区荷城街道中钢天源华南基地一期新建项目位于佛山市高明区荷城街道海天大道（西安段）海田路以东。项目年产汽车悬架弹簧钢丝5000吨、高应力汽车扭杆钢丝4000吨、高档次琴钢丝10000吨、高应力气门弹簧钢丝3000吨、其他细规格钢丝3000吨及年出具检测报告75000份。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按报告表所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

二、你公司应按照报告表的内容组织实施，相关污染物排放按以下标准执行：

（一）生产废水排放执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）新建项目水污染物排放限值。实验废水排放执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）喷丸、恒温韧化、酸洗、感应加热硬化、油冷淬火、再生酸系统等生产过程产生的废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。热处理线、再生酸系统等生产过程产生的燃烧废气排放参照执行《关于印发〈工业炉窑大气污染物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）中重点区域的排放限值，即颗粒物≤30 mg/m3，二氧化硫≤200 mg/m3，氮氧化物≤300 mg/m3。导热油炉产生的燃烧废气排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。检测实验产生的废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值，其中VOCs排放参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）II时段标准及无组织排放限值。探伤工序产生的挥发性有机物排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）表3无组织排放监控浓度限值。搅拌、试样制备过程产生的废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界新扩改建二级标准要求。油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中的大型级标准。挥发性有机物无组织排放控制及厂区内监控须同步满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

（三）厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准。

（四）危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）、《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求。

三、项目主要污染物排放总量控制指标如下：

生产、实验废水：化学需氧量0.268吨/年，氨氮0.054吨/年。生活污水总量控制指标纳入杨和镇区域污水处理厂的总量控制指标，不再另行分配。

废气（有组织排放）：废气：二氧化硫为0.176吨/年，氮氧化物为1.633吨/年，非甲烷总烃排放量为0.433吨/年。

根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中需要新增的废水及废气（二氧化硫、氮氧化物）排污总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

四、落实施工期污染防治措施：施工期废水尽可能做到回用；按照《佛山市扬尘污染防治条例》的要求落实防尘措施，粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；施工噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；建筑垃圾及弃土等按规定运至指定地点处置。

五、项目的环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。本报告表经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定申请领取排污许可证或完成排污登记，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2021年12月6日

抄送：荷城街道办，区发展改革局，区经济科技促进局，区住建水利局，

区行政服务中心，区政务数据局；佛山市明环环保科技有限公司。