附件3

2022年佛山市高明区电工职业技能竞赛

竞赛技术文件

（学生组）

——电工项目专家组制定

2022年10月

一、技能竞赛赛项

（一）职业工种：电工。

（二）赛项等级（命题范围）：三级/高级工。

（三）竞赛内容与时间：实操（含融入实操中的理论考试）120分钟。

（四）报名参赛资格：佛山市内准备从事电工工作的在校学生。

（五）竞赛地点：佛山市高明区高明技工学校。

（六）竞赛时间：10月29日。

二、竞赛要求与标准

（一）理论知识要求

本次竞赛不单独设理论考试，相关理论知识融合在实际操作过程中，理论的主要内容包括PLC程序设计，I/O接线图的绘制，触摸屏画面设计，过载电流的计算，传感器的选用方法，步进电机的参数设置方法，相关技术问题的回答。竞赛过程中，①选手把设计的程序录入电脑，裁判结合程序所能实现的功能进行评分；②选手把I/O接线图、设计的触摸屏画面、相关技术问题的回答写在指定的答卷纸上，裁判根据其正确性进行评分；③选手对过载电流的计算、传感器的选用、步进电机的参数设置等，裁判通过检查设备的状况进行评分。

（二）实操技能要求

竞赛选手须按任务书的要求进行以下操作：①将设计的PLC程序录入电脑并下载到PLC；②正确选用传感器；③制作触摸屏画面并下载；④设置步进电机的参数；⑤完成PLC、传感器、触摸屏、步进电机、交流异步电动机等设备的安装、连接；⑥进行系统调试，以实现竞赛任务书中给定的功能。

（三）竞赛的具体要求

见样题。

三、评分标准

（一）理论部分（15分）

①会进行PLC程序设计（2分），②I/O接线图的绘制正确（3分），③触摸屏画面设计正确（2分），④过载电流计算正确（2分），⑤传感器的选用方法正确（2分），⑥电动机选用正确（2分），⑦相关技术问题回答正确（2分）。

（二）实操部分（75分）

①安装（30分），②触摸屏画面及功能（10分），③步进电机等参数设置正确（5分），④系统功能实现（30分）。

（三）职业素养（10分）

竞赛的操作过程须符合国家、部委、行业等权威机构颁发的电工作业操作规程、电工作业安全规程与文明生产要求。如有下列情况将从职业素养的配分中进行扣分：①违反安全操作规程（视情节由裁判组讨论决定扣2-5分）；②操作现场工具、器具、仪表、材料摆放不整齐（扣2分）；③劳动保护用品佩戴不符合要求（扣2分）；④不遵守竞赛规则（视情节由裁判组讨论决定扣2-5分）。

四、成绩评判方式

（一）裁判组成

裁判由具有电工考评员资质的第三方人员担任。

（二）成绩评定程序

竞赛成绩采用现场评判的方法，裁判分组进行现场评分，对于功能演示部分，由选手现场操作并由选手和裁判签字确认。

（三）成绩复核：

所有竞赛成绩，统一由裁判长审核确认。

为保障成绩评判的准确性，仲裁组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于20%。

五、竞赛场地与设备及工具

（一）场地

竞赛的实际操作场地为佛山市高明区高明技工学校。

（二）设备

见学生组实操样题中的“电气安装实训平台介绍”。

（三）工具

万用表、螺丝批、剥线钳等电工常用工具（自备）

六、竞赛规则

（一）赛前

1、选手在竞赛前应熟悉技能竞赛场地及设备；

2、选手竞赛的批次及工位在赛前随机抽取；

3、选手自备工具在技能竞赛前由裁判长指定裁判进行检查；

4、竞赛当天，参赛选手要准时入场，佩戴选手标志，着装符合安全规范要求；

5、参赛选手操作完成后，要根据裁判的要求进行场地的清理和设备的恢复。

（二）赛中

1、选手在竞赛操作过程中，不得干扰或占用相邻工位；

2、竞赛选手和裁判员禁止携带竞赛任务书或评分方案等相关资料走出赛区；

3、正式竞赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不得主动与选手接触和交流，选手有问题要举手示意，然后由 两位裁判同时处理问题；

4、如因不可抗拒因素（如停电、设备故障等）造成时间损失，根据具体情况，经裁判长同意后，给予适当的补时；

5、选手涉及违规情况时，根据违规程度参照相关规定进行处罚。

（三）赛后

竞赛成绩根据组委会统一要求进行公布。

七、赛场纪律

（一）各类赛务人员必须统一佩戴由赛项执委会签发的相应证件，着装整齐。

（二）赛场除现场裁判员、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

（三）新闻媒体等进入赛场必须经过赛项执委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

（四）各参赛选手的教练、随行人员等一律不得进入赛场。

八、名次排列与奖励

（一）名次排列

选手的竞赛成绩从高到低排序；成绩相同时，依次比较功能、工艺、理论、比赛用时；如果以上均相同则成绩并列。

（二）奖励

按《2022年佛山市高明区电工职业技能竞赛实施方案》有关规定执行。

九、安全、健康说明

（一）人员安全、健康

1、在竞赛开始前，裁判、选手要进行相关安全培训，认真阅读《竞赛指南》。

2、参赛选手及其他人员不得私自携带食品及饮料进入竞赛工位。

3、参赛选手在竞赛过程中必须按照有关要求，穿戴安全劳保用品。

（二）场地、设备安全

1、全体参赛人员要严格服从竞赛突发安全事故应急领导小组的指挥，竞赛期间所有车辆、人员需凭证进入赛区，遵守赛场秩序，在规定区域内活动。

2、严禁携带易燃易爆等危险品进入竞赛区域。

3、竞赛期间如发生特殊情况，要保持镇静，服从现场工作人员指挥，按疏散通道有序撤离，保证参赛人员的安全。

4、技能操作期间禁止将 220V 以上电动工具带入赛场。

5、安保人员发现安全隐患及时向赛项组委会报告。

（三）防疫

按照当地的要求做好防疫工作。

十、申诉与仲裁

（一）参赛选手对不符合竞赛规定的设备、工具和备件，有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

（二）选手申诉均须在赛后2小时之内，由领队通过书面形式向仲裁委员会提出。仲裁委员会受理之后，处理意见通知领队或当事人。

（三）仲裁委员会的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则按弃权处理。

（四）仲裁委员会成员由佛山市高明区电工职业技能竞赛组织委员会派员组成。

本大赛技术文件由大赛组委会负责解释。

附件：学生组实操样题

2022年佛山市高明区电工职业技能大赛

（学生组）

工

作

任

务

书

(样题)

电工职业技能竞赛专家组

佛山·高明

2022·10

- 背景

某企业准备开发一套自动钻孔设备，设备由主轴、钻孔深度控制模块两部分组成，其中主轴由三相异步电动机M1驱动；钻孔深度控制模块由步进电机M3拖动做上下运动。你作为一名技术人员，请根据现有电气安装实训平台及相关技术条件，完成自动钻孔设备控制系统的安装、编程调试以达技术要求。

- 电气安装实训平台介绍

电气安装实训平台采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，配套有配电箱、电气控制箱、电机模块、步进伺服电机模块、传感器模块等，如下图所示：

图1电气安装实训平台

  - 电气控制箱

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳开关 | NM1-63S/3300 20A | 只 | 1 | 3极 |
| 2 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 |  |
| 3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 4 |  |
| 4 | PLC主机 | FX2N-32MT+FX2N-16EYR | 只 | 1 |  |
| 5 | 输出扩展模块 |  | 只 | 1 |  |
| 6 | 变频器 | 汇川变频器MD280NT0.7GB 三相380V，0.75kW。 | 只 | 1 |  |
| 7 | 时间继电器 | ST3PF-2 30S AC220V | 只 | 1 | 2组断电延时 |
|  |  | ST3P C-B 30S AC220V | 只 | 1 | 1组瞬动、1组延时 |
| 8 | 热继电器 | JRS1D-25（独立安装） | 只 | 3 | 0.4A(调节范围0.25～0.4A)2只，0.63A(调节范围0.4～0.63A)1只 |
| 9 | 接线端子排 | TB-1512 | 条 | 3 |  |
| 10 | 开关电源 | YL-061（24V/1A） | 只 | 1 | 触摸屏用 |
| 11 | 触摸屏 | TPC7062K | 只 | 1 | 7吋彩色屏（昆仑通态） |
| 12 | 控制箱箱体 | 500mm×240mm×700mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
| 13 | 按钮 | LA68B-EA35/45 | 只 | 11 | 启动停止各5只（红、绿），配急停按钮1只 |
| 14 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 5 | 红5只 |
| 15 16 | 选择开关 | LA68B -ED33 | 只 | 2 | 3档开关 |
|  |  | LA68B -ED25 | 只 | 2 | 2挡开关 |
| 17 | 数据线 | RS232C/RS422通讯电缆 | 条 | 1 | 长2000mm |
|  |  | USB下载线 | 条 | 1 | 触摸屏用 |

图2 电气控制箱

  - 电机模块

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△) | 只 | 1 | 参见电机底板清单 |
| 2 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△)带离心开关 | 只 | 1 |  |
| 3 | 三相交流异步电动机（双速60W） | YS5012/4双速电机 | 只 | 1 |  |
| 4 | 它励直流电动机 | DC110V/50W | 只 | 1 |  |
| 5 | 电机单元支架 | 330mm×205mm×65mm | 套 | 2 | 左、右各二只 |
| 6 | 开关电源 | YL-012(24V/5V/2A/2A) | 只 | 1 | 步进驱动器用 |
| 7 | 两相混合式步进电机 | 驱动器 | SH-20403 | 只 | 1 |  |
|  |  | 电机 | 42BYGH5403 |  |  |  |

图3 电机模块

  - 传感器模块

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 |  |
| 2 | 电容式传感器 | ODR-D05NK | 只 | 1 |  |
| 3 | 电感式传感器 | OBM-D04NK | 只 | 1 |  |
| 4 | 光电式传感器 | JG-3D-30NK | 只 | 1 |  |

图4 传感器模块

自动钻孔设备电气控制说明书

设备由主轴、钻孔深度控制模块两部分组成，其中主轴由三相异步电动机M1驱动，正反转控制，往下钻孔时正转、往上退刀时反转；钻孔深度控制模块由步进电机M3拖动做上下运动，运行速度与运行距离由触摸屏设置。其电气控制原理图如图001所示，控制要求如下：

1、按下启动按钮，主轴电动机M1正转起动，2秒后启动完成；

2、步进电机M3正转带动主轴向下运动指定深度后停留2秒同时切换主轴转向，然后M3反转同样的距离返回，完成一次钻孔，同时主换回正转。更换工件后再按下启动按钮，步进电机M3正转带动主轴向下运动指定深度……，如此重复。

3、按下停止按钮，系统进入停止程序，当主轴返回到位时，电机M1、M3同时停止，设备停止。

4、当发生电动机过载时或急停时，电机立即停止运行。

注：面向电动机主轴，顺时针方向为正转。人机界面参考如下布局：

|  | 自动钻孔设备控制原理图 | 图 号 | 比 例 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 001 |  |
|  | 设 计 |  | 电工职业技能竞赛专家组 |
|  | 制 图 |  |  |

工作任务一：安装电气控制线路

1、按照设备任务书及功能要求选择电气安装实训平台对应的模块。

2、根据自动钻孔设备控制原理图（图001）进行电气线路的安装，要求安装主电路及控制电路。

3、按照工艺要求进行接线，主电路使用RV1.5mm2导线连接（不考虑载流），控制电路使用RV0.75mm2导线连接，所有接线端选用合适的U型或针型冷压端子压接，并按规定套上号码管。

工作任务二：编程控制并调试设备

1、仔细检查控制箱的线路安装，确保线路连接正确；

2、对照设备控制说明书，对控制箱上的元器件进行参数调整，使其能够满足控制要求；

3、利用考场提供的软件编写PLC控制程序及触摸屏画面，并下载和调试，正确设置步进电机的参数，完成系统功能要求。

4、对照控制要求，对控制板进行通电调试，使其能够满足设备要求。

工作任务三：完成理论知识作答

请选手将下列相关技术问题的回答写在指定的答卷纸上。

问题1（略）

问题2（略）

施工要求：

1、参赛选手在比赛的过程中，应遵守安全操作规程，文明的操作。通电调试设备时，应经现场裁判许可，在技术人员监护下进行。

2、需要更换元器件、补充耗材时，应向现场裁判报告，并在赛场记录表上填写更换元器件、耗材名称、规格和型号和数量，更换原因。

3、连接电路、检查设备不能带电操作；通电调试设备前，应先检查电路，确定正确无误后，才能在裁判或技术人员批准后通电，调试设备过程中，因电路问题或操作不当，引起跳闸或熔体熔断，会酌情扣分。

4、安装调试过程，工具使用、操作方法要符合规范。因工具选择和使用不当，造成设备、器材、工具损坏、工伤事故或影响他人比赛，将酌情扣分。

2022年佛山市高明区电工职业技能大赛(学生组)

实操评分表（样表）

工位号                                              场次

| 工作任务 | 配分 | 评分项目 | 配分 | 标准 | 配分 | 得分 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气控制线路安装及工艺 | 30分 | 主电路安装 | 13 | 电源开关QF1连接正确 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 正反转转换KM1、KM2连接 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 过载保护FR连接正确 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 步进驱动器连接正确 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 电动机M1连接正确 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 电动机M3连接正确 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | PLC电源连接正确 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 人机界面电源连接正确 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 系统接地 | 2 |  |  |
|  |  | 控制电路安装 | 10 | 步进电机控制线路连接正确1分/处 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 接触器线圈连接正确且互锁1分/处 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | PLC输入端元器件选择连接正确1分/处 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 人机界面通讯线连接正确 | 2 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | 7 | 接线端号码管按要求进行标号，排列整齐，无一个遗漏，错标少标扣0.5分/处 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 同一接线端超过两根导线的现象，扣0.2分/处 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 接线端露铜超过1mm，扣0.2分/处 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 导线使用合适的U型冷压端子或插针，无一个遗漏，扣0.5分/处 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 主线连接导线均入线槽走线、线槽以外线路有整理绑扎，扣0.5分/处 | 1 |  |  |
| 参数设置 | 5 | 参数整定 | 5 | 热继电器整定正确 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 步进电机参数设置正确 | 2 |  |  |
| 触摸屏制作 | 10 | 画面与功能实现 | 10 | 按设计的画面制作人机界面 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 由人机界面可实现系统的启动和停止 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 由人机界面可显示当前的时间 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 由人机界面可设定钻孔深度与速度 | 3 |  |  |
| 设备功能 | 30 | 功能演示 | 30 | 按下启动按钮，主轴电动机M1正转起动 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 2秒后步进电机M3正转带动主轴向下运动指定深度 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 停留2秒同时切换主轴转向，然后反转同样的距离返回，同时主换回正转。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 更换工件后再按下启动按钮，步进电机M3正转带动主轴向下运动指定深度……，系统重复功能正常。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 按下停止按钮，系统进入停止程序，当主轴返回到位时，电机M1、M3同时停止，设备停止。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 当发生电动机过载时或急停时，电机立即停止运行。 | 5 |  |  |

职业与安全意识评分表

| 序号 | 描述（共12项） | 满分 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按规范要求穿工作服、绝缘鞋 | 1.0 |  |
| 2 | 进行带电或停电检修（调试、维修）时，按安全规范进行 | 1.0 |  |
| 3 | 作业过程中工具与器材摆放整齐有序，无乱丢乱放现象 | 1.0 |  |
| 4 | 作业过程中产生的弃物需按规定处置 | 1.0 |  |
| 5 | 作业完成后现场干净整洁 | 1.0 |  |
| 6 | 没有超出规定的工作范围作业，没有影响到其他人 | 1.0 |  |
| 7 | 施工结束没有将工具等物品遗留在设备内或器件上 | 1.0 |  |
| 8 | 合理使用耗材，不浪费材料，所配材料保证够用 | 1.0 |  |
| 9 | 第一次通电按要求举手示意裁判，并做好记录 | 1.0 |  |
| 10 | 听从现场裁判的统一布置和指挥 | 1.0 |  |
| 11 | 没有损坏元器件，若损坏元器件，则在该项总分中扣5分/个 |  |  |
| 12 | 没有发生短路故障，若发生短路故障，则扣5分/次 |  |  |
| 总 计 | 10 |  |

# Text boxes

工位号：

场  次：

选手须知：

- 满分100分，时间为120分钟，连续进行（选手休息、饮食或如厕时间均计算在竞赛时间内）。

- 在完成竞赛任务的全过程中，严格遵守电工、电气安装安全操作规程。

- 工作任务：按工作任务书给定的自动钻孔设备电气控制原理图，完成控制元器件的安装、电路连接、步进电机参数设置、PLC控制程序的编写、触摸屏界面设计，并调试该电气控制系统达到技术要求。

- 任务完成后请举手向裁判示意提交比赛成果。

电

气

控

制

箱

传感器

多孔安装支架

动力线路

电动机模块

照明供电箱

配

电

箱

M2

M3

M1

SQ1  SQ2   SQ3  SQ4

自动钻孔设备

监控界面

参数设定

监控画面

佛山市高明区电工职业技能竞赛

系统时钟显示区

工位号：

操作按钮区

监控指示区

人机界面参考画面