附件2

安置房基本装修标准表

| 设 施 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 墙 | 外 墙 | 按照设计图纸执行 |
| 天花 | 内墙及天花 | 室内扇灰 |
| 窗 | 国标铝合金窗 |
| 设 置 | 按用电用水标准配置供水表、供电表各一个；每梯段设两盏吸顶灯，每梯设一个供电表，电梯大堂设吸顶灯三盏及设消防箱,公共照明设延时开关 |
| 室内项目 | 门 | 建筑说明 | 强电部分 | 弱电部分 | 其他 |
| 客厅 | 甲级防火门 | 地面铺600X600mm普通抛光砖，踢脚线12cm高 | 厅内设一盏光管和电灯灯座（独立开关控制）一个，组合插三个，空调插一个 | 设电视天线和电话线接口，楼梯防盗门对讲设备 | - |
| 饭厅 | - |  | 设一盏光管，组合插两个 | - | - |
| 房 | 9X6框4厘夹板门，扫浅棕色手扫漆 | 地面铺600X600mm普通抛光砖，踢脚线12cm高 | 光管一盏，组合插座两个，空调插座一个 | 各房设网线接口，主房设电话线接口 | - |
| 厨房 | 9X6框4厘夹板门，扫浅棕色手扫漆 | 地面铺300X300mm防滑砖，内墙贴250X400mm瓷片至天花板，厨房配置云石灶台、洗手盆、水缸，卫生间设蹲式大便器、云石洗手台及洗手盆 | 光管一盏，组合插座二个, 抽油烟机插座一个 | - | 水龙头两个，预留抽油烟机管道孔 |
| 卫生间 | 普通百叶塑料门 |  | 吸顶灯一盏，组合插座一个 | - | 日常用水龙头一个，洗手盆水龙头一个，冲厕水龙头接口一个，淋浴水龙头接口一个。洗手盆及淋浴水龙头设冷暖水管道 |
| 阳台 | 安装铝合金门 | 地面铺300X300mm防滑砖，设晒衣架 | 吸顶灯一盏，组合插一个 | - | 洗衣机水龙头一个，日常使用水龙头一个 |
| 防盗网 | 窗设内防盗网，阳台设隐形防盗网 |
| 防盗门 | 每楼梯口采用智能化防盗门（可配智能匙） |

说明：强电、弱电、水管为暗装铺设。